## Slide 1: Architettura di un calcolatore

## Slide 2: Indice
La macchina di Von Neumann
  Memoria
  CPU
  Bus
  Interfacce
Esempio
  L’algoritmo
  Il programma
  Fasi di esecuzione di un’istruzione

## Slide 3: La macchina di Von Neumann(1)
Unità di Elaborazione (CPU- Central Processing Unit)
contiene dispositivi elettronici per acquisire interpretare ed eseguire le istruzioni del programma
Memoria centrale (RAM- Random Access Memory) contiene informazioni necessarie all’esecuzione di un programma: istruzioni e dati
Bus di sistema
opera il collegamento tra gli elementi funzionali
Interfacce
forniscono il collegamento verso le periferiche che permettono lo scambio di informazioni tra elaboratore e mondo esterno (I/O)

## Slide 4: La macchina di Von Neumann(2)
Unità di Elaborazione
(CPU)
Memoria Centrale (MM)
Interfaccia Periferica P1
Interfaccia Periferica P2
Bus di sistema
Esecuzione istruzioni
Memoria di lavoro
Memoria di massa,
stampante, terminale…
Collegamento

## Slide 5: La macchina di Von Neumann(3)
Funzionamento
- La CPU estrae, decodifica ed esegue istruzioni(elaborazione o trasferimento di informazione) della memoria
- Il bus di sistema effettua il collegamento logico tra gli elementi funzionali in funzione del trasferimento in atto
- Le fasi di elaborazione si susseguono in modo sincrono rispetto alla scansione temporale imposta da un clock di sistema
- L’unità di controllo della CPU coordina durante ogni intervallo di tempo l’esecuzione temporale delle funzioni da svolgere nella CPU o negli altri elementi funzionali
LIMITE: esecuzione in sequenza

## Slide 6: Codifica di dati e istruzioni
Tutti i dati e le istruzioni di programma vengono codificate in forma binaria: sequenza finita di 1 e 0
bit(binary digit): - più piccola unità di informazione memorizzabile o elaborabile
- corrisponde allo stato di un dispositivo fisico
byte: 8 bit
Codifica dati: Codifica binaria dell’informazione
Codifica istruzioni(elaborazione o trasferimento):
- codice operativo: specifica l’operazione da compiere
- operandi: specifica dove la macchina può trovare i dati da elaborare o trasferire.

## Slide 7: La memoria centrale – MM (1)
Accoglie il materiale di lavoro di un elaboratore: dati e programmi
E’ un “passaggio obbligato” per l’informazione da elaborare(le operazioni comportano I/O)
E’ volatile e non permanente (come invece è la memoria di massa)
Concettualmente: sequenza di celle di memoria, ciascuna contenente una parola: sequenza di bit grande a seconda del calcolatore (>=32 bit)
Tecnologicamente:
  dispositivi a semiconduttori;
  “tabella” che ha per righe le varie celle e per colonne, in numero pari alla lunghezza della parola, ciascun bit di memoria
  Informazione memorizzata come stato di tensione (1 alto – 0 basso) nelle posizioni di memoria agli incroci tra righe e colonne

## Slide 8: La memoria centrale – MM (2)
Operazioni eseguibili da un elaboratore (controllate dalla CPU e coinvolgenti il bus):
Indirizzamento della MM(selezione di una particolare cella):
- Indirizzo come posizione relativa rispetto alla prima cella(posizione 0)
- Uso del registro (dispositivo elettronico capace di memorizzare una sequenza di bit) indirizzi (AR) della CPU
Lettura dalla MM:
carica(load) il registro dati(DR) con la parola di memoria contenuta nella cella indirizzata
Scrittura in MM:
deposita(store) il contenuto del registro dati(DR) nella parola di memoria indirizzata

## Slide 9: La memoria centrale (MM)
Parola (word)
Spazio di
indirizzamento
210=1024
Registro indir. (AR)
k = 10 bit
Registro dati (DR)
load
store
h = 16 bit
0
1
1023
h = 16 bit
Dati e
istruzioni
RAM e ROM
Volatile
Dato da
leggere/scrivere
Indirizzo cella

## Slide 10: Memorie RAM e ROM
RAM (Random Access Memory):
- memoria ad accesso casuale: indirizzabile in qualunque cella per operazioni di lettura e scrittura
ROM (Read Only Memory):
- zone di memoria su cui è impossibile scrivere, inizializzate dal costruttore con dati e programmi che servono al funzionamento del sistema(contenuto protetto)
- contenuto persistente(usate nei microprocessori presenti in dispositivi di controllo:lavatrici , auto)

## Slide 11: ROM
Classificazione in base alla scrittura dei costruttori:
EROM(erasable ROM): cancellabili con raggi ultravioletti e riutilizzabili
PROM(programmable ROM): scritte non in fase di costruzione, ma successivamente, con i programmatori di ROM
EPROM(erasable programmable ROM)
Il software contenuto nelle ROM prende il nome di FIRMWARE per la sua natura a cavallo tra hardware(non modificabilità durante l’esecuzione) e software(programmabilità)

## Slide 12: L’unità di elaborazione (CPU)
Esegue i programmi nella memoria centrale prelevando, decodificando ed eseguendo una dopo l’altra le istruzioni
Contiene gli elementi circuitali che regolano il funzionamento dell’elaboratore:
- unità di controllo:
- prelievo e decodifica di istruzioni
- invio segnali di controllo che provocano i trasferimenti o le elaborazioni necessari per l’esecuzione dell’istruzione decodificata
- orologio di sistema:
sincronizza le operazioni rispetto ad una data frequenza
- unità aritmetico-logica(ALU, Arithmetic Logic Unit):
- realizza le operazioni aritmetiche e logiche eventualmente richieste per l’esecuzione dell’istruzione

## Slide 13: I registri della CPU
Registro: elemento di memoria leggibile e scrivibile molto velocemente, utilizzabile per memorizzare risultati parziali o informazioni di controllo
Registro dati(DR): lungo quanto una parola (h bit)
Registro Indirizzi(AR) : lungo k bit
Registro Istruzione Corrente (CIR, Current Instruction Register): lungo h bit, contiene, istante per istante, l’istruzione in esecuzione
Contatore di programma(PC, Program Counter): lungo k bit, contiene l’indirizzo della prossima istruzione del programma in esecuzione
Registro interruzioni(INTR, Interrupt Register):contiene informazioni relative allo stato di funzionamento delle periferiche
Registri per operandi e risultati delle elaborazioni aritmetiche-logiche svolte dall’ALU (A e B in figura)
Registri di lavoro: in numero elevato, analoghi a celle di memoria, contengono dati e istruzioni di uso frequente o risultati intermedi, leggibili e scrivibili velocemente, senza operazioni di lettura e scrittura

## Slide 14: ALU
Capace anche di operazioni molto complesse(solo le 4 operazioni fondamentali negli esempi)
Messa in azione dall’unità di controllo con un codice operativo
Si serve dei registri operandi (A e B in figura), caricati con gli operandi prima dell’esecuzione dell’operazione
Il registro A è caricato con il risultato dell’operazione dopo un certo tempo necessario all’esecuzione dell’operazione, misurato dall’orologio di sistema(nel caso di divisione intera il resto viene messo in B; per altre operazioni contenuto indefinito per B)

## Slide 15: ALU- Registro di stato
SR (State Register): riporta indicazioni relative al risultato delle operazioni svolte dalla ALU in alcuni suoi bit:
Bit di carry, indica la presenza di un riporto(carry over)
Bit zero, indica la presenza di un valore nullo in A
Bit di segno, riporta il segno del risultato dell’operazione aritmetica
Bit di overflow, rileva la condizione di overflow(se il risultato dell’ultima operazione supera il valore 2h, massimo valore rappresentabile in A, se A è lungo h bit)

## Slide 16: Il Clock di sistema
Si occupa di sincronizzare le operazioni:
  L’esecuzione di una singola istruzione di macchina può prevedere più clock
  Il clock è tarato in modo che ci sia il tempo di effettuare un’operazione, ma non abbastanza da effettuare quella successiva:
    L’informazione scorre senza sosta sotto forma di segnali elettrici in continuo movimento
    Ogni dispositivo(registri, memoria, ecc) ha una porta normalmente chiusa, in modo tale da non consentire l’entrata di dati e la sovrascrittura di quelli contenuti
    Un segnale di controllo proveniente dall’unità di controllo apre la porta del dispositivo su cui si deve effettuare un’operazione; un altro segnale la richiude dopo che l’operazione viene eseguita

## Slide 17: L’unità di elaborazione (CPU)
Registro istruzione corrente (CIR)
Registro dati (DR)
Registro indirizzi (AR)
Registro contatore di programma (PC)
Registro di stato (SR)
Registro interruzioni (INTR)
A
B
Unità di controllo (CU)
Clock
Unità aritmetico logica (ALU)
Controllo:
-Prelievo
-Decodifica
-Esecuzione
Sincronizzazione
Operazioni
aritmetiche
e logiche
Parola letta/da scrivere in MM
Indirizzo cella MM
Istruzione in elaborazione
Indirizzo prox istruzione
Registri generali
Stato CPU
Flag: C, Z, S, V
Registri operandi

## Slide 18: Il bus di sistema(1)
Insieme di connessioni elementari lungo cui viene trasferita informazione(trasmettendo valori di tensione)
Collegamento aperto(non limitato ad un estremo) su cui si collegano le varie unità funzionali
In ogni istante di tempo collega un’unità funzionale trasmettente ed una ricevente dati(CPU con memoria o CPU con interfaccia periferica)
Sotto il controllo della CPU, che seleziona l’interconnessione da attivare e indica l’operazione da compiere: la CPU ha il ruolo di MASTER, le altre unità funzionali di SLAVE

## Slide 19: Il Bus di sistema(2)
Classificazione delle linee in base al tipo di informazione trasportata:
Bus dati:
- trasferisce dati dall’unità master alla slave e viceversa
- trasferisce in parallelo grazie alla presenza di molte linee
- in genere trasferisce ogni bit di una parola nello stesso istante, dedicando una linea a ciascuno di essi(se il numero di linee del bus dati non è minore dei bit della parola)
Bus indirizzi: trasferisce indirizzi (per esempio l’indirizzo contenuto nel registro indirizzi alla memoria centrale per l’indirizzamento)
Bus controlli: trasferisce dall’unità master alla slave un codice corrispondente all’istruzione da eseguire e dall’unità slave alla master informazioni sull’espletamento dell’operazione

## Slide 20: Il bus di sistema
Registro istruzione corrente (CIR)
Registro dati (DR)
Registro indirizzi (AR)
Registro contatore di programma (PC)
Registro di stato (SR)
Registro interruzioni (INTR)
A
B
Unità di controllo (CU)
Clock
Unità aritmetico logica (ALU)
CPU
Bus di sistema
Bus dati, Bus indirizzi, Bus controlli
Master/slave

## Slide 21: Sequenza di lettura
CIR
DR
AR
PC
SR
INTR
A
B
CU
Ck
ALU
0
1023
123
42
123
123
Passo 1
READ
Passo 2
42
Passo 3
OK
Passo 4
indirizzi
dati
controlli

## Slide 22: Sequenza di scrittura
CIR
DR
AR
PC
SR
INTR
A
B
CU
Ck
ALU
0
1023
123
42
123
123
Passo 1
WRITE
Passo 3
OK
Passo 5
70
Passo 2
Passo 4
70
indirizzi
dati
controlli

## Slide 23: Le interfacce delle periferiche(1)
Costituiscono gli elementi circuitali per il collegamento dell’elaboratore alle periferiche
Contengono i registri per inviare comandi alla periferica, scambiare dati e controllare il funzionamento
Molto diverse a seconda del tipo di periferica(alcune sono “intelligenti”, dotate di proprie unità di controllo per convertire ed elaborare dati al posto della CPU)
Contenuto delle interfacce:
  Registro dati della periferica(PDR, Peripherical Data Register): consente lo scambio bidirezionale di dati con la periferica; collegato al bus dati
  Registro comando della periferica(PCR, Peripherical Command Register): contiene il comando che la periferica stessa dovrà eseguire; collegato al bus controlli
  Informazione sullo stato della periferica; può essere trasferita in un registro di stato della periferica (PSR, Peripherical Status Register) e letta a comando dalla CPU tramite il bus oppure direttamente collegato alla CPU con circuiti elettrici speciali(in tal caso l’informazione concorre a riempire INTR)

## Slide 24: Le interfacce delle periferiche(2)
Interfaccia periferica 1
Bus di sistema
Peripheral Data Register (PDR)
Peripheral Command Register (PCR)
Peripheral State Register (PSR)
Peripheral Data Register (PDR)
Peripheral Command Register (PCR)
Peripheral State Register (PSR)
Interfaccia periferica 2
Dato da leggere/scrivere
Comando da eseguire
Stato della periferica

## Slide 25: Es.: valutazione di espressione
Vogliamo calcolare il valore dell’espressione: (a+b)·(c+d) leggendo i valori delle variabili a, b, c, d dal dispositivo di ingresso e scrivendo il risultato della valutazione sul dispositivo di uscita.

## Slide 26: Un algoritmo generale
Leggi dal dispositivo di ingresso il valore delle variabili a, b, c, d
Somma il valore di a al valore di b
Salva il risultato parziale ottenuto
Somma il valore di c al valore di d
Moltiplica il risultato parziale appena ottenuto con quello precedentemente salvato
Scrivi sul dispositivo di uscita il risultato della valutazione complessiva
Termina l’esecuzione del programma.

## Slide 27: L’algoritmo dettagliato (1)
Scrivi nella cella di memoria centrale riservata al valore della variabile a il valore letto dal dispositivo di ingresso (disponibile nel registro dati della periferica). Fai la stessa cosa per b, c, d
Somma il valore di a al valore di b
  2.1 Copia il contenuto della cella di memoria riservata ad a nel registro A
  2.2 Copia il contenuto della cella di memoria riservata a b nel registro B
  2.3 Somma il contenuto dei registri A e B
Salva il risultato parziale, contenuto nel registro A, in una cella di memoria predisposta per il risultato (z).

## Slide 28: L’algoritmo dettagliato (2)
Somma il valore di c al valore di d 4.1 Copia il contenuto della cella di memoria riservata a c nel registro A 4.2 Copia il contenuto della cella di memoria riservata a d nel registro B 4.3 Somma il contenuto dei registri A e B
Moltiplica il risultato parziale appena ottenuto con quello precedentemente salvato 5.1 Copia il contenuto della cella riservata a z nel registro B (z e B contengono ora a+b, mentre A contiene c+d) 5.2 Moltiplica il contenuto dei registri A e B.

## Slide 29: L’algoritmo dettagliato (3)
Scrivi sul dispositivo di uscita il risultato della valutazione complessiva 6.1 Memorizza il risultato appena calcolato (e disponibile nel registro A) nella cella di memoria riservata a z 6.2 Copia il contenuto della cella di memoria riservata a z nel registro dati della periferica di uscita
Termina l’esecuzione del programma.

## Slide 30: Tipologia delle operazioni svolte
Operazioni di manipolazione
  Somma: 2.3, 4.3
  Moltiplicazione: 5.2
Operazioni di trasferimento
  Da periferica-input a MM: 1
  Da MM a CPU: 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 5.1
  Da CPU a MM: 3, 6.1
  Da MM a periferica-output: 6.2

## Slide 31: Forma binaria del programma
0100000000010000 Leggi un valore dall’input e mettilo nella cella 16 (a) 0100000000010001 Leggi un valore dall’input e mettilo nella cella 17 (b) 0100000000010010 Leggi un valore dall’input e mettilo nella cella 18 (c) 0100000000010011 Leggi un valore dall’input e mettilo nella cella 19 (d) 0000000000010000 Carica il contenuto della cella 16 (a) nel registro A 0001000000010001 Carica il contenuto della cella 17 (b) nel registro B 0110000000000000 Somma i registri A e B 0010000000010100 Scarica il contenuto di A nella cella 20 (z) (ris.parziale) 0000000000010010 Carica il contenuto della cella 18 (c) nel registro A 0001000000010011 Carica il contenuto della cella 19 (d) nel registro B 0110000000000000 Somma i registri A e B 0001000000010011 Carica il contenuto della cella 20 (z) (ris. parziale) in B 1000000000000000 Moltiplica i registri A e B 0010000000010100 Scarica il contenuto di A nella cella 20 (z) (ris. totale) 0101000000010100 Scrivi il contenuto della cella 20 (z) (ris. totale) in output 1101000000000000 Halt

## Slide 32: Programma in memoria centrale
0100000000010000 0100000000010001 0100000000010010 0100000000010011 0000000000010000 0001000000010001 0110000000000000 0010000000010100 0000000000010010 0001000000010011 0110000000000000 0001000000010011 1000000000000000 0010000000010100 0101000000010100 1101000000000000
Cella 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Spazio riservato per a 16 Spazio riservato per b 17 Spazio riservato per c 18 Spazio riservato per d 19 Spazio riservato per z 20

## Slide 33: Fase di fetch 1a istruzione
0000000000
PC
AR
0100000000010000
Memoria centrale (MM)
0
DR
1023
CIR
0000000000
0100000000010000
0100000000010000
0000000001
Passo 1
Passo 2
Passo 3
Passo 4

## Slide 34: Fase di interpretazione 1a istruzione
0100000000010000
CIR
Codice operativo 0100 = leggi da input

## Slide 35: Fase di esecuzione 1a istruzione
AR
Memoria centrale (MM)
0
DR
1023
0001000000011111
PDR
0100000000010000
CIR
16
Valore di a letto dall’input (es. 4127)
Indirizzo operando 00000010000 = cella 16
0000010000
0001000000011111
0001000000011111
Passo 1
Passo 2
Passo 3